ANEXO I

PARTE 1

RELACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS PROVENIENTES DE

ESTADOS UNIDOS, QUE NO UTILIZAN ESPECTRO RADIOELÉCTRICO,

CON RESTRICCIÓN PARA SU APLICACIÓN EN PERÚ

- DISPOSITIVOS TERMINALES. ESTANDAR FCC 47 PART 68. TIA-968-A, TIA-968-A-1, TIA-968-A-2, TIA-968-A-3

  - Transceptor para Línea de Abonado Digital de alta velocidad binaria (HDSL)

No aplica para su uso en Perú, debido a que según la norma de Estados Unidos, soporta diferente tipo de señalización (2B1Q) y velocidad de transmisión (1.544 Mbps) que las utilizadas en las redes de telecomunicaciones en Perú.

  - Transceptor para Línea de Abonado Digital de alta velocidad binaria de segunda generación (HDSL 2)

No aplica para su uso en Perú, debido a que no se encuentra regulado por la UIT-T.

  - Transceptor para Línea de Abonado Digital de alta velocidad binaria de 4 líneas simples (HDSL4)

No aplica para su uso en la Red Pública de Perú, debido a que no se encuentra regulado por la UIT-T.

  - Transceptor para Línea de Abonado Digital Simétrica (SDSL)

No aplica para su uso en la Red Pública de Perú, debido a que no se encuentra regulado por la UIT-T.

  - Transceptor para Línea de Abonado Digital ISDN (IDSL)

No aplica para su uso en la Red Pública de Perú, debido a que no se encuentra regulado por la UIT-T.

  - Dispositivos de Uso Limitado

No aplica para su uso en la Red Pública de Perú, debido a que no existe información técnica disponible sobre el particular.

  - Equipo de casa con conexión a la Red Pública de Telefonía Fija

Equipo de casa (uso privado) con conexión a la red pública de telefonía fija aplicado en USA que operan en la banda de frecuencias de 1910 - 1930 Mhz.

No aplican para su uso en Perú, debido a que la banda en cuestión se encuentra atribuida a un servicio público de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico (FWA).

  - Fax con teléfono inalámbrico con conexión a la red pública de telefonía fija

Fax con teléfono inalámbrico (uso privado) con conexión a la red pública de telefonía fija aplicado en USA que operan en la banda de frecuencias de 1910 - 1930 MHz.

No aplican para su uso en Perú, debido a que la banda en cuestión se encuentra atribuida a un servicio público de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico (FWA).

  - Teléfono inalámbrico (CT2) con conexión a la red pública de telefonía fija

Teléfono inalámbrico (uso privado) con conexión a la red pública de telefonía fija aplicado en USA que operan en la banda de frecuencias de 1910 - 1930 Mhz

No aplica para su uso en Perú, debido a que la banda en cuestión se encuentra atribuida a un servicio público de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico (FWA).

  - Teléfono Inalámbrico con Canales Automáticos con conexión a la red pública de telefonía fija

Teléfono inalámbrico con canales automáticos (uso privado) con conexión a la red pública de telefonía fija aplicado en USA que operan en la banda de frecuencias de 1910 - 1930 Mhz.

No aplica para su uso en Perú, debido a que la banda en cuestión se encuentra atribuida a un servicio público de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico (FWA).

  - Teléfono inalámbrico que no usa espectro ensanchado en la banda de frecuencias  902 - 928 Mhz con conexión a la red pública de telefonía fija

Teléfono inalámbrico con modulación analógica que opera en la banda de frecuencias  902 - 928 Mhz con conexión a la red pública de telefonía fija.

No aplica para su uso en Perú, debido a que en la R.M. N° 777-2005-MTC a que se refiere, utiliza modulación digital.

- SISTEMAS MUY PROTEGIDOS. ESTANDAR FCC 47 PART 68. TIA-968-A, TIA-968-A-1

Los equipos que a continuación se indican:

- Servidores de Comunicación a través de la Red Pública de Telefonía Fija

- Central de Valor Añadido (Hibrido) a través de la Red Pública de Telefonía Fija

- Centrales Telefónicas protegidas a través de la Red Pública de Telefonía Fija

- Modulo PBX a través de la Red Publica de Telefonía Fija

No aplican para su uso en Perú, debido a que operan según la norma de Estados Unidos soportando Interfaces Digital Jerárquica (T1 – ley µ) la cual difiere en nuestro medio puesto que las redes de telecomunicaciones de Perú soportan Interfaces Digital Jerárquica (E1 – ley A).

- SISTEMAS NO PROTEGIDOS

- Sistemas no protegidos

- Centrales no protegidas

No aplican debido a que no existe información técnica disponible sobre el particular.

- EQUIPOS DIGITALES. ESTANDAR FCC 47 PART 68. TIA-968-A, TIA-968-A-1

Los equipos que a continuación se indican:

  - Equipo con función CSU con Codificación Analógica.

  - Equipo con función CSU y sin Codificación Analógica

  - Equipo Digital Multilínea con Señalización T1 (PRI/BRI TIPO S/T, U)

  - Conmutadores Crossconect

No aplican para su uso en Perú, debido a que operan según la norma de Estados Unidos soportando Interfaces Digital Jerárquica (T1 – ley µ) la cual difiere en nuestro medio puesto que las redes de telecomunicaciones de Perú soportan Interfaces Digital Jerárquica (E1 – ley A).

- CIRCUITOS PROTEGIDOS

El interesado deberá proceder a solicitar la homologación de los equipos que requiera ingresar de acuerdo a lo establecido por la normativa del MTC.

- Circuitos protegidos de datos

- Protección total de proveedores

- Protector de wiriling

No existe información técnica disponible sobre el particular.

ANEXO I

PARTE 2

RELACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS PROVENIENTES DE

ESTADOS UNIDOS, QUE UTILIZAN ESPECTRO RADIOELÉCTRICO,

CON RESTRICCIÓN PARA SU APLICACIÓN EN PERÚ

- BANDA DE FRECUENCIAS DE 9 kHz A 535 kHz.

- Estaciones Móviles Terrestres

Para aplicaciones de Estación de Información para Viajeros (TIS) que opera en 530 kHz AM en USA, no aplica su uso en Perú, debido a que esta frecuencia está dentro de la banda de Radionavegación Aeronáutica.

- Estaciones Móviles Marítimas ( Barcos )

El interesado deberá proceder a solicitar la homologación de los equipos bajo esta clasificación, de acuerdo a lo establecido por la normativa del MTC.

- BANDA DE FRECUENCIAS DE 4 A 29,7 MHz

Estaciones Terrenas

No aplica su uso en Perú, debido a que no existe asignación para las estaciones que operan estos servicios en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

- BANDA DE FRECUENCIAS DE 29,7 A 108 MHz

Estaciones Terrenas

No aplica su uso en Perú, debido a que no existe asignación para las estaciones que operan estos servicios en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

- BANDA DE FRECUENCIAS DE 108 A 470 MHz

    - Estaciones Terrenas

No existe asignación en el PNAF para las estaciones que operan en estos servicios

    - Estaciones Fijas (108 a 470 MHz)

Nota P45 del PNAF. Las bandas 411,765-416,675 MHz y 421,675-426,675 MHz están atribuidas a título primario para servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico.

Las bandas 416,675 – 420 MHz y 426,675 – 430 MHz están atribuidas a título primario para el servicio público móvil de canales múltiples de selección automática (troncalizado).

Nota P48 del PNAF. Las bandas comprendidas entre 452,5 – 457,5 MHz y 462,5 – 467,5 MHz están atribuidas a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico en todo el territorio de la República del Perú, con excepción de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

- BANDA DE FRECUENCIAS DE 470 A 960 MHz

- Estaciones Repetidoras de TV.

No aplica su uso en Perú, en vista de que no existe una norma específica UIT-R

- Estaciones Terrenas

No aplica su uso en Perú, en vista de que no existe asignación en el PNAF, para las estaciones que operan en estos servicios

- Estaciones Fijas

Nota P51 del PNAF. La banda 746 - 806 MHz se encuentra reservada.

Nota P52 del PNAF. Las bandas 806 - 824 MHz y 851 - 869 MHz están atribuidas a título primario para los servicios públicos y/o privados de canales múltiples de selección automática (Troncalizado).

Nota P53 del PNAF. Las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz están atribuidas a título primario a los servicios públicos de telecomunicaciones móviles y/o fijos.

Nota P54 del PNAF. Las bandas 849 - 851 MHz y 935 - 939 MHz están destinadas para servicios públicos de telecomunicaciones y se encuentran en reserva.

Nota P55 del PNAF. Las bandas 894 – 899 MHz y 939 - 944 MHz están atribuidas para servicios públicos de telecomunicaciones en la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. En el resto del país, la atribución para servicios públicos de telecomunicaciones corresponde al rango de 894 – 902 y 939 – 947 MHz.

- Móvil (Aeronave, Móvil terrestre, Barco)

Nota P51 del PNAF.  La banda 746 - 806 MHz se encuentra reservada.

Nota P52 del PNAF.  Las bandas 806 - 824 MHz y 851 - 869 MHz están atribuidas a título primario para los servicios públicos y/o privados de canales múltiples de selección automática (Troncalizado).

Nota P53 del PNAF. Las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz están atribuidas a título primario a los servicios públicos de telecomunicaciones móviles y/o fijos.

Nota P54 del PNAF. Las bandas 849 - 851 MHz y 935 - 939 MHz están destinadas para servicios públicos de telecomunicaciones y se encuentran en reserva.

Nota P55 del PNAF. Las bandas 894 – 899 MHz y 939 - 944 MHz están atribuidas para servicios públicos de telecomunicaciones en la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. En el resto del país, la atribución para servicios públicos de telecomunicaciones corresponde al rango 894 – 902 MHz y 939 – 947 MHz.

- BANDA DE FRECUENCIAS DE 1 215 A 10,5 GHz

      - Estaciones Fijas (1 205 A 10 500 MHz)

Nota P65 del PNAF. Las bandas 1 710 - 1 850 MHz y 1 850 - 1 910 MHz y 1 930 - 1 990 MHz están atribuidas para servicios públicos de telecomunicaciones móviles y/o fijos. La banda 1 910 - 1 930 MHz está atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico.

Nota P67 del PNAF. Las bandas 1 990 - 2 025 MHz y 2 110 - 2 200 MHz, se mantienen en reserva.

Mientras dure tal situación, el Ministerio no realizará nuevas asignaciones en alguna de estas bandas. Para el caso de las frecuencias asignadas en la banda comprendida entre 2 500 - 2 690 MHz, no se aplica la reserva antes referida.

      - Estaciones Móviles: Aeronáuticas, Terrestres y Marítimas (1 205 A 10 500 MHz)

Nota P65 del PNAF. Las bandas 1 710 - 1 850 MHz y 1 850 - 1 910 MHz y 1 930 - 1 990 MHz están atribuidas para servicios públicos de telecomunicaciones móviles y/o fijos. La banda 1 910 - 1 930 MHz está atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico.

Nota P67 del PNAF. Las bandas 1 990 - 2 025 MHz y 2 110 - 2 200 MHz, se mantienen en reserva. Mientras dure tal situación, el Ministerio no realizará nuevas asignaciones en alguna de estas bandas. Para el caso de las frecuencias asignadas en la banda comprendida entre 2 500 - 2 690 MHz, no se aplica la reserva antes referida.

      - Estaciones de Radiodeterminación

Nota P62 del PNAF. Las bandas 1 610 - 1 626,5 MHz y 2 483,5 - 2 500 MHz están destinadas para el servicio público móvil por satélite que utilicen satélites de órbita terrestre baja.

Notas P68, P73 del PNAF. Las bandas comprendidas entre 2 200 - 2 400 MHz y 3 400 - 3 600 MHz están atribuidas a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico.

- BANDA DE FRECUENCIAS DE 10,5 A 30 GHz

Estaciones Móviles: Aeronáuticas, Terrestres y Marítimas

Rangos atribuidos al servicio "MÓVIL" por la administración de Perú según el PNAF (act. al 2006):

- 10,50 a 10,55 GHz     MÓVIL

- 10,55 a 10,68 GHz     MÓVIL salvo móvil aeronáutico

- 10,70 a 11,70 GHz     MÓVIL salvo móvil aeronáutico

- 11,70 a 12,10 GHz     Móvil

- 12,20 a 12,70 GHz     MÓVIL salvo móvil aeronáutico

- 12,70 a 13,25 GHz     MÓVIL

- 14,40 a 14,50 GHz     MÓVIL salvo móvil aeronáutico

- 14,50 a 15,35 GHz     MÓVIL

- 17,70 a 18,60 GHz     Móvil

- 18,60 a 18,80 GHz     MÓVIL salvo móvil aeronáutico

- 18,80 a 19,70 GHz     Móvil

- 21,20 a 22,00 GHz     MÓVIL

- 22,00 a 22,50 GHz     MÓVIL salvo móvil aeronáutico

- 22,50 a 23,60 GHz     Móvil

- 25,25 a 29,50 GHz     MÓVIL

- BANDA DE FRECUENCIAS MAYOR A 30 GHz

- Estaciones Móviles: Aeronáuticas, Terrestres y Marítimas

Nota P68 del PNAF. Las bandas comprendidas entre 31,00 - 31,30 GHz; 37,35 - 37,55 GHz, 38,05 - 38,25 GHz, 38,6 - 40 GHz; 40,5 - 42,5 GHz y 42,5 - 43,5 GHz están atribuidas a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico.

- Estaciones Fijas

Nota P68 del PNAF. Las bandas comprendidas entre 31,00 - 31,30 GHz; 37,35 - 37,55 GHz, 38,05 - 38,25 GHz, 38,6 - 40 GHz; 40,5 - 42,5 GHz y 42,5 - 43,5 GHz están atribuidas a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico.